## Slide 1: Infosessie Invullen van het EBO-rekenblad
VBBV - januari 2016

## Slide 2: Rapportering rond EBO
Plan van Aanpak
  Wie voert de energiestudie uit, hoe, wanneer?
  Opdeling in processen, verbruikers in nutsvoorzieningen, overdrachten van primaire naar secundaire energie en te monitoren balansen
  Hoe gaat men om met energiebeheermaatregelen?
Energieauditverslag
  Inhoud beschreven in Toelichting 02
  Bevat resultaat van de energiestudie met drie lijsten aan maatregelen: zekere, studies, PRM’s
  Projectfiches met alle details van de maatregelen

## Slide 3: Rapportering rond EBO (2)
Energieplan
  Officiële rapportering over EBO-studie
  Vereiste inhoud is beschreven in Art. 8 EBO
EBO-rekenblad (Excel)
  Jaarlijkse monitoring van de energieverbruiken
  Evolutie van energieverbruiken in de tijd
  Overzicht maatregelen: planning en monitoring
Energieplan, energieauditverslag en EBO-rekenblad indienen
binnen de 9 mnd na goedkeuring Plan van aanpak (of eerder
indien afgesproken)

## Slide 4: Informatie over het invullen
EBO-rekenblad (Excel)

## Slide 5: Doelstelling rekenblad
Informatie geven aan bedrijven over hun energieverbruik en de invloed van energiebesparingen binnen het kader van de EBO
Vergemakkelijken van de monitoring zowel qua invulling als beoordeling
Het rekenblad dient enkel voor één bepaald bedrijf en wordt niet gebruikt om te vergelijken met analoge processen (bv. extrusie) of energieoverdrachten (bv. stoomketelrendement)

## Slide 6: Inhoud rekenblad
Overzicht van de maatregelen volgens categorie
  Wat is gepland?
  Jaarlijkse monitoring van de resultaten (uitvoering + besparing)
Overzicht in de tijd van de energieverbruiken in de belangrijkste processen met daarbij
  Invloed van maatregelen op het energieverbruik
  Evolutie specifiek energieverbruik (per proces en globaal)
  Evolutie rendementen van secundaire energieopwekking
  Grafisch overzicht van resultaten van energiebesparingen

## Slide 7: Indeling EBO-rekenblad
Rekenblad omvat 14 tabbladen:
  ‘Handleiding_Invullen’ en ‘Handleiding_Resultaten
  ‘Vorige jaren’:
    Administratieve bedrijfsdata
    Totale primaire energieverbruiken in 2010 tot 2013
    Automatische berekening primair energieverbruik van referentiejaar 2014
  7 tabbladen (‘2014’ t.e.m. ‘2020’): voor invulling jaarlijkse energiemonitoring
  ‘Overzicht’: technisch tabblad voor grafieken
  ‘Grafieken’: evolutie totaal energieverbruik en totale emissie plus specifieke energieverbruiken per proces of rendementen voor energieoverdrachten
  ‘EPIS’: berekent en toont energieprestatieindices (proces/totaal)
  ‘Maatregelen’: plan en monitoring van maatregelen per soort

## Slide 8: Tabblad jaarlijkse energiemonitoring
Drie horizontale blokken met energie-inputs en -verbruiken
  Invulblok: enkel cellen met gele achtergrond invullen
  Omrekening verbruiken naar primaire energie en berekening SEV en rendementen: verloopt automatisch
  Automatische berekening CO2-emissies van de verbruikte energie
Drie verticale blokken
  Kolom D-Y: overdrachten van primaire naar secundaire energie of tussen secundaire energiedragers
  Kolom AA- AM: energieverbruiken in nutsvoorzieningen
  Kolom AO-CI: energieverbruiken in productieprocessen
Rij 3 bevat de benaming van de processen: blauwe zijn vast, groene zijn vrij in te vullen door het bedrijf

## Slide 9: Invullen tabblad ‘2014’

## Slide 10: Invulblok A – de rijen
Ieder invulblok A is opgedeeld in 6 horizontale groepen
A1 - activiteitsgevens
  Rij 8 - activiteitswaarden: bruin wordt berekend, geel is in te vullen
  Rij 9 - eenheden van activiteiten: bruin berekend, geel is in te vullen
A2 - ingekochte elektriciteit: cel D12 (steeds positief!)
A3 - ingekochte fossiele brandstof: op rij 17 tot 43
  Aardgas en gasolie staan er vast in; eenheden zijn vast
  Andere brandstof: maak keuze via uitvalluikje
  Indien brandstof niet in uitvalluik, voeg deze eerst toe in lijst vanaf rij 314: naam, eenheid, CW & EF (opm.: CW en EF jaarlijks aanpasbaar)
  Vermeld enkel energie gebruikt als brandstof, niet als grondstof

## Slide 11: Invulblok A – de rijen (2)
A4 - eigen geproduceerde niet bio-brandstof: op rij 46 tot 55
  Controleer eerst via uitvalluikje of brandstof opgenomen is
  Indien brandstof niet in uitvalluik, voeg deze eerst toe in lijst vanaf rij 314: naam, eenheid, CW & EF. Kies hem daarna via uitvalluik
A5 - groene energe (enkel zuiver bio-deel): op rij 58 tot 67
  Biogas en biomassa (hout) staan er vast in: eenheden zijn vast
  Andere brandstof: maak keuze via uitvalluikje
  Indien brandstof niet in uitvalluik, voeg deze eerst toe in lijst vanaf rij 314: naam, eenheid, CW & EF. Kies hem daarna via uitvalluik
  Het niet bio-deel van een eigen brandstof staat onder A4
A5 - zelf opgewekte wind- en zonne-energie:
  Invullen in cel D68 resp. D69 (in MWh)

## Slide 12: Invulblok A – de rijen (3)
A6 - balansen: rijen 72 tot 87
  Tonen verband tussen productie en verbruik van secundaire energie
  7 vaste balansen:
    stoom, warm water, elektriciteit
    perslucht, koelenergie, thermische olie, warme lucht
  Andere kan men toevoegen
  Principe: verbruikte energie is positief, gegenereerde is negatief
  Verbruikte stoom:
    GJ (+) stoom op rij 72; GJ gerecupereerd condensaat (-) op rij 73
    Of: verschil in GJ tussen stoom en gerecupeerd condensaat op rij 72
  Kolom C: meestal 0; indien negatief is dit uitgevoerde energie

## Slide 13: Invulblok A – de kolommen
Energieoverdrachten: kolom D tot Y
  Tonen omzetting tussen energieën, bv brandstof naar stoom, stoom naar elektriciteit; elektriciteit naar koelenergie,...
  Kolommen D tot P (blauw op rij 3) zijn vast; groene (Q tot Y) zijn vrij
  Enkel gele velden invullen
    Verbruikte brandstof in rij 17 tot 67 (+)
    Rij 72: stoom in GJ: verbruikte (+); gegenereerde (-)
    Rij 73: warm water of condensaat in GJ: verbruikt (+); gegenereerd (-)
    Rij 74: verbruikte elektriciteit in MWh (+); gegenereerde (-)
    Enz.
  Kolommen H en N: hierin kan men WKK’s invullen (ook bio!)
    Verbruikte brandstof op rijen 17 tot 67
    Temperatuur: stoom uit WKK (rij 11); warm water (rij 12); warme lucht (rij 13)
    Geproduceerd (telkens met negatief teken!): stoom (rij 72); warm water (rij 13) elektriciteit (rij 74); warme lucht (rij 78)

## Slide 14: Invulblok A – de kolommen (2)
Energieoverdrachten: kolom D tot Y (vervolg)
  Kolom E - stoomturbine: stoomverbruik E72 (+); elektriciteit E74 (-)
  Kolom F - biostoomgenerator: brandstof in F58 tot F67 (+); stoom, warm water, elektriciteit, ... op resp. rij 72, 73, 74 .... (-)
  Kolom G - stoomketel(s), samengevoegd of eventueel kan men bijkomende stoomketelkolom maken: brandstof in G17 tot G67 (+); stoom (-) in cel G72
  Kolom O - warm water ketel: cfr. kolom G
  Invoer van stoom of warm water: direct (-) invullen in GJ in cellen L72 of L73; uitvoer (+) in M72 of M73
  Kolom P - flashstoom (zet warmte uit condensaat om in stoom): zet GJ condensaat (+) in P73; GJ geproduceerde stoom (-) in P72

## Slide 15: Invulblok A – de kolommen (3)
Energieoverdrachten: kolom D tot Y (vervolg)
  Kolom I - persluchtgeneratie
    Vul persluchtdruk (in barabs) in in cel I12; standaard is 8 barabs.
    Geproduceerde perslucht in I75 (-) in 1000 Nm³/jaar
    Verbruikte energie (+) op rijen 72-75 en 78 of op de brandstofrijen naargelang het geval
  Kolom J – koelsysteem (mech. koeling + absorptiekoeling)
    Geproduceerde frigoriën in GJ in J76 (-)
    Verbruikte energie (+) op rijen 72-74 en 78 of op de brandstofrijen naargelang het geval
  Kolom K - thermische olie
    Geproduceerde energie in GJ in K77 (-)
    Verbruikte energie (+) op rijen 72-74 en 78 of op de brandstofrijen naargelang het geval

## Slide 16: Invulblok A – de kolommen (4)
Verbruikers in nutsvoorzieningen: kolom AA tot AM
  4 vaste kolommen (AA tot AD) en 9 vrije kolommen (AE – AM)
  Vaste kolommen: 1. ontgasser (AA)
    Stoom- en condensaatinput in AA72 resp. AA73 (+)
    Let op: deze ontgasser kan water leveren aan vier mogelijke
    stoomgeneratoren in kolom G (stoomketel), H en N (WKK) en andere
    Percentage aan ontgast water naar elke generator in te geven in AB12-14. AB15 wordt automatisch ingevuld en somt op tot 100%
  2. naverbranders (AB)
    Zoveel mogelijk groeperen
    Brandstof input in rijen 17 tot 67
    stoom of warm water in AB72 of 73 : verbruik (+); generatie (-)

## Slide 17: Invulblok A – de kolommen (5)
Verbruikers in nutsvoorzieningen: (vervolg)
  3. fakkels (AC)
    Zoveel mogelijk groeperen
    Brandstof input in rijen 17 tot 67
    Stoomverbruik in AC72 (+)
  4. condensaatrecuperatie (AD)
    Enkel verplicht in te vullen als niet alle gerecupereerd condensaat op rij 72 is vermeld, bv als men stoomenergieverbruik via proceszijde berekend heeft
    AD73: bevat GJ (-) aan condensaatenergie (naar de ontgasser), maar die niet opgenomen is in rij 73
    AD72: bevat GJ (+) de conversie van energie- naar stoombalans
    AA73: bevat GJ (+) van alle condensaat naar ontgasser van rij 73

## Slide 18: Invulblok A – de kolommen (6)
Verbruikers in productieprocessen: kolom AO tot CI
  3 vaste kolommen: restprocessen, sluitpost, gebouwen
  1. Restprocessen (AO)
    Aantal kleine verbruikers niet vermeld in PvA samengevat als één verbruiker
  2. Sluitpost (AP)
    Laat toe afwijkingen in balansen in te vullen (+) vanaf rij 17 en volgende
  3. Gebouwen (AQ)
    Hierin vermeldt men het energieverbruik (+) (vb. brandstof en elektriciteit) in administratieve gebouwen
  Productieprocessen: vanaf kolom AR zoals vermeld in PvA
    Relevante activiteitsgegevens (rij 8) & eenheden (rij 9)
    Brandstofverbruiken op rijen 17 tot 67 (+)
    Verbruiken uit secundaire energiedragers op rijen 72 tot 87 (+)
    Gegenereerde energie (-): bv exotherme stoom op rij 72

## Slide 19: Enkele FAQ’s
Hoe vul ik Fuelgas in?
  Aanmaak op rij 314 (of eerste lege): vb. fuelgas – ton/h – CW = 50 TJ/ton en EF = 57 ton CO2/TJ
  Selecteer dan onder A4 dit ‘fuelgas’ via het uitvalluikje
Hoe vul ik condensaat in dat terugloopt naar de ketels?
  In AA73 (kolom ontgasser) als een positief getal
Moet men elke stoomketel in een aparte kolom ingeven?
  Neen, voeg ze samen maar ga na of alle ontgast water ernaar toe gaat

## Slide 20: Enkele FAQ’s (2)
Ik heb een stoomketel en een stoomgenerator
  Splits de ontgasser volgens het waterdebiet naar de diverse stoomproducenten: vul deze verdeling in in de tabel in cellen AB12–AB15. (is belangrijk voor een correcte rendem.berekening)  Indien nodig helpt VBBV u hierbij!!
Ik heb twee koelkringen die zorgen voor -40°C en 6°C. Gebruik ik één koelbalans?
  Best gebruik je twee koelbalansen. Gebruik een vrije kolom uit Q tot Y voor de tweede koude generatie zoals kolom J en voeg een nieuwe koelbalans toe onder A6.  Contacteer VBBV voor de implementatie.
  PS: er komt ook een versie met twee koelsystemen!

## Slide 21: Invullen van andere tabbladen ‘2015’ t.e.m. ‘2020’

## Slide 22: Invullen tabbladen 2015-2020
Tabbladen 2015-2020 zijn identiek aan tabblad 2014, maar er zijn enkele verschillen:
  In ‘2014’ legt men de basisconfiguratie vast, dwz de in te vullen kolommen (processen) en rijen(brandstoffen en balansen)
  Deze configuratie wordt doorgekopieerd naar de volgende tabbladen 2015-2020 en ligt daarmee vast
  Toevoegen van nieuwe processen en brandstoffen blijft mogelijk
  Als men een proces stopt of een brandstof niet meer gebruikt blijft die staan, maar vult men geen verbruiken meer in
  OPM: in eerste instantie kan een bedrijf enkel tabblad 2014 invullen. Later - na goedkeuring energieplan - zal het tabblad 2015, 2016, e.v. jaar per jaar vrijgegeven worden

## Slide 23: Uitlezen resultaten tabbladen ‘2014’ t.e.m. ‘2020’

## Slide 24: Jaarresultaten energieverbruik
Blok B:
  Brandstoffen uit blok A worden omgezet in GJprim
  Secundaire energiedragers in balansen omgerekend naar GJprim
  met als omrekeningsfactoren:
    Stoom: rendement is gemiddelde van rendementen van stoomopwekkers
    Warm water: rendement is gemiddelde van rendementen warm water generatoren
    Warme lucht: rendement is gemiddelde van rendementen van warme lucht generatoren
    Elektriciteit: rendement is gemiddelde van rendementen van elektriciteitgeneratoren waarbij groene energie 100% rendement heeft en netinkoop 40%
    Perslucht: verbruik wordt eerst omgezet naar elektriciteit met 0,1 kWh/Nm³ en bijgesteld voor de druk (ref = 8 bara) en daarna wordt elektriciteit naar primair omgerekend
    Koeling: berekende COP wordt gedeeld door standaard COP= 3 en daarna omgerekend naar primaire elektriciteit
    Thermische olie: reëel rendement thermische olie generatie

## Slide 25: Jaarresultaten energieverbruik (2)
Blok B (vervolg)
  Cel C171: totaal primair energieverbruik van de installatie in GJprim
  Cel C173: totaal primair verbruik aan elektriciteit (Gjprim)
  Cel C175: totaal primair verbruik aan warmte (Gjprim)
  Noteer dat de som van C173 en C175 groter kan zijn dan C171 in geval van exotherme warmte
  Rij 171 vanaf kolom D: totaal primair energieverbruik per proces
  Rij 177 (kolom AB-CI): Specifiek energieverbruik per proces
  Rij 179 (kolom D – AA): Rendementen van energieoverdrachten en ontgasser behalve voor koeling, waarvoor COP berekend is

## Slide 26: Jaarresultaten energieverbruik (3)
Blok C
  Bevat CO2-emissies
  Cel C231: totale CO2-emissie van het bedrijf
  Cel C233: CO2-emissie afkomstig van verbranding
  Cel C235: CO2-emissie afkomstig van elektriciteit

## Slide 27: Tabblad Maatregelen

## Slide 28: Structuur tabblad Maatregelen
Hierin vult het bedrijf de maatregelen in die opgenomen zijn in het energieplan
Er is een deel ‘plan’ (blauw; kolom A-T) en een deel ‘monitoring’ (geel-groen; vanaf kolom Z, voor 2015 t.e.m. 2020)
Maatregelen ressorteren onder 4 groepen:
  Zekere
  Studies
  Potentieel rendabele
  Overige

## Slide 29: Structuur tabblad Maatregelen (2)
Later kunnen hier nog ‘flexibele maatregelen’ bijkomen
Studies en PRM’s worden toegevoegd aan de ‘Overige’ maatregelen indien ze worden uitgevoerd

## Slide 30: Invullen ‘Maatregelen’ uit energieplan (eenmalig)

## Slide 31: Invullen energieplan
Zekere maatregelen
Volgnummer maatregel (ligt vast)
Naam maatregel (cfr. energieauditverslag of projectfiche)
‘Proces’: geef aan op welk proces maatregel slaat (uitvalmenu)
Gepland jaar van realisatie: via uitvalmenu
Aard: besparing in proces of utilities (via uitvalmenu)
Investering: IRR en investeringskost uit projectfiches
Geraamde energiebesparing in GJprim: cfr projectfiches
Besparing ton CO2: wordt automatisch berekend (kan aangepast worden; andere EF dan aardgas)

## Slide 32: Invullen energieplan (2)
Studie maatregelen
Volgnummer maatregel (ligt vast)
Naam maatregel (cfr: energieauditverslag of projectfiche)
‘Gepland jaar studie af’: uitvalmenu (cfr. projectfiches)
‘Proces’: geef aan op welk proces maatregel slaat (uitvalmenu)
Potentiële energiegesparing: in te vullen indien beschikbaar
Potentiële besparing ton CO2/j: automatisch berekend

## Slide 33: Invullen energieplan (3)
PRM’s
De inhoud van de meeste kolommen komt overeen met de uitleg onder ‘Zekere maatregelen’
Bijkomend: basiseenheidskost is deze gebruikt in de energiestudie
  Brandstof: euro/GJ
  Electriciteit : euro/MWh

## Slide 34: Invullen energieplan (4)
Overige maatregelen
Deze rubriek kan niet ingevuld worden bij het invullen van het energieplan, maar eventueel later tijdens de monitoring als studies of PRM’s zekere maatregelen worden of als het bedrijf volledig nieuwe maatregelen (niet opgenomen in het energieplan) bedenkt en wil uitvoeren

## Slide 35: Invullen ‘Maatregelen’ tijdens Monitoring (jaarlijks)

## Slide 36: Structuur maatregelenblad: deel Monitoring
Begint met monitoring over 2015, in te vullen in 2016 (na goedkeuring plan, daarna jaarlijks tot in 2021 (over 2020)
Alle monitoring van de maatregelen staat in één tabblad
Kleurencode:
  Groen = doorgekopieerd uit plan of monitoring vorig jaar of automatisch berekend
  Geel: in te vullen door het bedrijf
  Doorgekopieerde besparingen kunnen/dienen het jaar daarna overschreven worden (zeker indien de besparing afhankelijk is van het productiepeil)
  Ingevulde besparingen van een vorig jaar kan men niet meer veranderen

## Slide 37: Specifieke punten bij de monitoring van maatregelen
Zekere maatregelen
  Vul besparing in aan primaire warmte- en elektrische energie, en vermeden CO2– emissie, die werkelijk gerealiseerd werden in het gemonitorde jaar
  Bereken de besparingen zoals aangegeven in het energieaudit verslag; rapporteer enkel het effectief gerealiseerd deel (indien implementatie bvb. midden jaar x)
  Men kan opmerkingen toevoegen in de laatste kolom
Studies
  Geef aan wat het resultaat is van een studie die klaar moest zijn in het gemonitorde jaar: twee opties:
    Studie leidt tot rendabele maatregel: toevoegen onder nieuwe maatregelen
    Studie wordt gestopt: vul reden stopzetting in in laatste kolom

## Slide 38: Specifieke punten bij de monitoring van maatregelen (2)
PRM’s
  Nieuwe waarden: vul jaarlijks de nieuwe eenheidsprijzen evenals de investeringskosten en herrekende IRR in
  Resultaat herrekening: indien de nieuwe IRR >14% (VER) of >12,5% (voor niet-VER) wordt de PRM rendabel en wordt hij een nieuwe maatregel
Overige maatregelen
  Komen van: - studies of PRM’s - of van nieuwe ideeën (die niet opgenomen waren in het plan)
  Invullen in plan deel en daarna in monitoring deel
Flexibele Maatregelen

## Slide 39: Visualisering resultaten energiebesparingen

## Slide 40: Resultaten energiebesparingen
Tabblad ‘Grafieken’
  Geeft resultaten energiebesparing in grafiekvorm
  Evolutie totaal primair energieverbruik bedrijf vanaf 2010
  Evolutie van totale CO2-emissie vanaf 2014
  Evolutie vanaf 2014 van de:
    Rendementen van energieoverdrachten
    Specifiek energieverbruik van processen in productie en utilities
  Grafieken zijn nuttig voor het bedrijf zelf en niet geschikt voor vergelijking tussen bedrijven

## Slide 41: Resultaten energiebesparingen (2)
Tabblad ‘EPIS’
  EPI van proces in jaar i is SEV proces in jaar i gedeeld door SEV proces in 2014
  Grafiek EPI proces van 2014 tot jaar x geeft evolutie van primair energieverbruik van dit proces in de tijd
  Grafiek EPI totaal primair energieverbruik bedrijf
    Wegingsfactor processen zijn activiteitsdata laatst gemonitorde jaar
    Deel som van SEV-processen met hun wegingsfactor door jaarverbruik 2014
    EPI totaal primair energieverbruik in een bepaald monitoring jaar verschilt van deze van een ander monitoring jaar!

## Slide 42: Overzicht energiebesparingen uit maatregelen

## Slide 43: Resultaten via blad ‘Maatregelen’
Tabblad ‘Maatregelen’ geeft in het monitoring deel per maatregel en per jaar een overzicht van de gerealiseerde en niet gerealiseerde besparingen:
  Rijen 31-36 tonen tonen deze resultaten per jaar voor de jaren 2015 tot 2020 van de zekere maatregelen en rijen 111-116 van de overige maatregelen
  De totalen van gerealiseerde en niet-uitgevoerde besparingen voor de duur van de EBO tot het laatste gemonitorde jaar vindt men in rij 37 voor de zekere en rij 117 voor de overige maatregelen
  Rij 121 toont dezelfde informatie voor alle maatregelen samen

## Slide 44: VARIA
Geen tabbladen toevoegen in het rekenblad
(eveneens links naar andere documenten vermijden)

## Slide 45: Dank u! Vragen?