## Slide 1: EBO – Uitleg bij uitgewerkt voorbeeld 3
VBBV- januari 2016

## Slide 2: Uitgangssituatie in ref.jaar 2014
2 ingekochte energiedragers: elektriciteit en aardgas
Biogas uit WZ
4 energieoverdrachten:
  Elektriciteit  perslucht
  Elektriciteit  koeling (frigorieën)
  WKK
  Stoomketel
5 balansen: elektriciteit, stoom, WW, perslucht en koelenergie
3 processen: Proces A (elec), B (dir. verbr) & C (stoom)
Gebouwen – restproces – sluitpost

## Slide 3: Aanpassingen i/d volgende jaren
2015
  De processen A,B,C worden efficiënter
    nl. hogere productie met dezelfde verbruiken
   geeft lagere SEV
  Niet gebruikte kolommen & rijen werden verborgen
2016
  Minder verbruik per graaddag in de gebouwen
  Betere COP van de koeling
    door bvb. 100 MWh minder voor hetzelfde aantal GJs koelenergie; COP stijgt va 3,1 naar 3,3

## Slide 4: Aanpassingen i/d volgende jaren
2017
  1000 MWh zonne-energie
    conversiefactor voor omrekening naar primaire energie daalt.
    lager primair verbruik voor elektriciteit
  Beter rendement stoomketel
2018
  Betere opwekking perslucht
    Minder elektriciteit voor zelfde aantal Nm³
  Beter rendement WKK (electr + 1000MWh)
  Nieuw proces 4 vanaf 2018 (met bijkomende brandstof)
    SEV forceren in voorgaande jaren om de EPI berekening niet te verstoren. Kan enkel door VBBV !!

## Slide 5: Aanpassingen i/d volgende jaren
2019
  Betere opwekking van perslucht (lagere druk)
  Verbetering in “Nieuw proces vanaf 2018” (2018 = opstartjaar)
2020
  Verbeteringen in Proces A, B en C
  Hoger SV in proces D

## Slide 6: Dank u! Vragen?